# УЧРЕЖДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

ИНСТИТУТ ЛАЗЕРНОЙ ФИЗИКИ

СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАН

(ИЛФ СО РАН)

Тема № 10. Оценка обстановки в учреждениях (организациях) при стихийном бедствии, аварии.

г. Новосибирск 2009

Учебная цель: совершенствовать практические навыки в оценке обстановки.

Время — 2 часа

Метод – практическое занятие

Место – учебный класс

Учебные вопросы.

1. Сущность, порядок, методика прогно- зирования и оценки обстановки.

2. Выявление и оценка обстановки. 2-1. Выявление и оценка радиационной обстановки. 2-2. Оценка пожарной обстановки. 2-3. Оценка обстановки при аварии на ХОО. 2-4. Оценка инженерной обстановки. 2-5. Оценка последствий ураганов.

3. Практическое решение задач.

Материальное обеспечение:  ПК, раздаточный материал.

Учебная литература и наглядные пособия:

1. Методическое пособие по прогнозированию и  оценке химической обстановки в ЧС, МЧС, 1993 г.

2. Сборник методик по прогнозированию возможных аварий и катастроф, КН 1,2; МЧС, 94 г.

3. Методика оценки радиационной обстановки, Академия ГЗ.

4. Постановление СЗ №16 от 04.10.2006 г. « Об утверждении Положения об организации СНЛК ГО НСО»

Ход занятия.

Вводная часть- 5 мин.

Объявление темы, цели занятия, литературы, учебные вопросы.

Основная часть- 80 мин.

1 учебный вопрос-15 мин.

Сущность, порядок, методика прогнозирования и оценки обстановки.

Под прогнозированием обстановки понимается заблаговременная ее оценка с учетом вероятных условий ведения военных действий или ЧС.

Для прогнозирования последствий ЧС мирного и военного времени применяется вероятностный метод.

Под выявлением обстановки понимается сбор и обработка исходных данных о ЧС, определение параметров зон ЧС и нанесение их на карту (план).

Под оценкой обстановки понимается решение основных задач по определению влияния поражающих факторов источников ЧС на работу ОЭ, жизнедеятельность населения и действия сил ликвидации ЧС.

Выявление и оценка обстановки проводится  в три этапа:

1 этап – заблаговременное выявление и оценка обстановки  по прогнозу, по оценочным параметрам ЧС с учетом преобладающих среднегодовых метеоусловий.

Основанием для заблаговременного выявления и оценки обстановки являются сведения, полученные от соответствующих учреждений СНЛК  ГО  НСО.

2 этап – выявление и оценка обстановки по факту ЧС.

Основанием для прогнозирования являются данные от вышестоящих, нижестоящих и взаимодействующих ОУ ГОЧС, ОЭ и подчиненных сил разведки, наблюдения и контроля с учетом реальных метеоданных.

3 этап – выявление и оценка фактической обстановки по данным разведки.

Основанием для этого являются данные, полученные от органов разведки, наблюдения и контроля.

2 учебный вопрос-65 мин.

Выявление и оценка обстановки.

2-1. Оценка радиационной обстановки.

Масштабы и степень РАЗ местности и воздуха, обусловленные аварией на РОО, определяют радиационную обстановку(РО).

Она представляет собой совокупность условий, возникающих в результате заражения местности, приземного слоя воздуха и водоисточников, оказывающих влияние на производственный персонал (население), на действия формирований  и жизнедеятельность населения.

Оценка РО включает решение задач по различным вариантам: деятельности ОЭ, жизнедеятельности населения, действий формирований, анализа полученных результатов и выбора целесообразного варианта действий, при котором возможные дозы облучения человека будут минимальными.

Выявление и оценка РО являются обязательным элементом в работе КЧС и ПБ и их рабочих органов.

Используя данные прогноза, председатель КЧС и ПБ организует проведение мероприятий по защите персонала от радиоактивного заражения (РАЗ ):

- оповещение об угрозе РАЗ;

- профилактический прием йодсодержащих    препаратов;

- подготовка объекта к переводу (или перевод) на режим работы в условиях РАЗ (режимы защиты);

- подготовка к использованию СИЗ и укрытий;

- проведение работ по защите продовольствия,   источников воды и т.д.

Радиационные характеристики зон РАЗ

| Наименование и индекс зоны | Доза излучения за первый год после аварии, рад | Мощность дозы излучения через час после аварии |
| --- | --- | --- |
|  | На внешней границе | На внутренней границе | На внешней границе | На внутренней границе |
| Радиационной опасности, М | 5 | 50 | 14 мрад/ч | 140 мрад/ч |
| Умеренного загрязнения, А | 50 | 500 | 140 мрад/ч | 1,4 рад/ч |
| Сильного загрязнения, Б | 500 | 1500 | 1,4 рад/ч | 4,2 рад/ч |
| Опасного загрязнения, В | 1500 | 5000 | 4,2 рад/ч | 14 рад/ч |
| Чрезвычайно опасного загрязнения, Г | 5000 | - | 14 рад/ч | - |

- зона радиационной опасности (М) отображается на карте только в мирное время. В этой зоне ограничить пребывание персонала.

- в зонах А и Б формирования должны работать на технике с высоким Косл.

- в зоне В с привлечением радиоуправляемой техники.

- в зоне Г АСДНР не проводятся.

При выявлении РО определяются:

1. Масштабы РАЗ местности (длина и ширина).

2. Размеры зон облучения щитовидной железы по заданной дозе, в зависимости от расстояния.

3. Мощность дозы (Р) внешнего гамма облучения за время пребывания.

4. Плотность РА выпадения на следе облака.

При оценке РО определяются:

1. Доза внешнего гамма облучения при прохождении РА облака.

2. Доза внутреннего облучения .

3 .Доза облучения щитовидной железы.

4 .Время начала преодоления следа РА облака.

5 .Время пребывания на зараженной местности.

6 .Допустимое время начала работ на зараженной местности.

Исходные данные для оценки РО

1 .Информация о РОО

2. Метеоусловия

3. Состояние атмосферы (СВУВ)

4. Расстояние нас. пункта (объекта) от РОО

5. Способ защиты.

2-2. Оценка пожарной обстановки.

Важной задачей пожарной профилактики является:

- наличие на производстве источников зажигания и горючей среды;

- разработка комплекса организационно-технических мероприятий по исключению и профилактики пожара.

Второе условие по профилактики недопущения пожара  направлено на обеспечение объекта надежной системой противопожарной защиты.

Система противопожарной защиты включает конструктивные и пожарно-технические мероприятия (первичные средства пожаротушения, пожарную сигнализацию, спецпропитки, использование несгораемых материалов и др.).

На реализацию этих систем направлены требования всех нормативных документов, регламентирующих пожарную безопасность.

При анализе и прогнозировании пожарной опасности зданий используются расчетные сценарии, основанные на временных параметрах развития и распространения опасных факторов пожара; процесса эвакуации персонала и боевых действий пожарных подразделений по борьбе с пожарами.

2-3. Оценка химической   обстановки при аварии

на  ХОО.

Оценка ХО включает:

- определение масштабов и характера ХЗ;

- анализ их влияния на деятельность объектов, сил ГО и население;

- выбор наиболее целесообразных действий, при которых исключается поражение людей.

Оценка ХО проводится методом прогнозирования и по данным разведки.

По целям, способу и времени прогнозирование подразделяется на заблаговременное и по факту аварии.

Заблаговременное прогнозирование обстановки проводится  на объектах, имеющих АХОВ  и  попадающих в зону заражения (соседних).

Решение этой задачи позволяет спланировать и осуществить заблаговременно мероприятия по повышению устойчивой работы объектов.

При аварийной ситуации оценка проводится по фактически сложившейся обстановке, т.е. берется реальное количество выброшенного (разлившегося) АХОВ и реальные метеоусловия.

ХО выявляют:

- посты химического наблюдения (ХН);

- звенья и группы химической разведки;

- объектовые лаборатории.

При оценке ХО определяются:

- глубина и площадь зоны заражения ;

- время подхода зараженного облака;

- время поражающего действия АХОВ;

- возможные потери персонала и населения в очаге (зоне) ХЗ.

Исходные данные:

1. Тип и количество АХОВ

2. Характер разлива (свободно, в поддон)

3. Высота поддона (обваловки)

4. Метеоусловия:

- температура воздуха

- скорость ветра

- направление ветра

- СВУВ (инверсия, конвекция, изотермия).

Условно территория вокруг источника  АХОВ имеет

три зоны.

Характеристика зон.

1 зона:

* возможен облив жидкой фазой;

* максимальная концентрация;

* локальные очаги пожаров.

2 зона:

* АХОВ в аэрозольном состоянии;

* концентрация в 2-3 раза меньше;

3 зона:

* концентрация в 4-5 раз меньше.

Зона химического заражения (ЗХЗ)

ЗВХЗ

I -       для сжатых газов (аммиак, сероводород)

II –      жидкости кипящие выше Тв (соляная кислота)

I и II – для сжиженных газов (аммиак, хлор)

ЗВХЗ – территория с пороговыми токсодозам

Зависимость глубины заражения от СВУВ, скорости ветра, условий хранения при аварийном выбросе 30 т хлора.

Вывод:	 На основе полученных данных определяются: возможные последствия в очаге химического поражения; анализируются условия работы объектов при воздействии на него АХОВ и их влияние на производство, сырье и материалы; устанавливается возможность герметизации зданий цехов, где работают люди, а также возможность работы в СИЗ; определяются способы обеззараживания территорий, зданий и сооружений, способы проведения санитарной обработки людей.

2-4. ОЦЕНКА ИНЖЕНЕРНОЙ  ОБСТАНОВКИ.

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ

НА ВЗРЫВООПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ

В качестве показателей последствий взрывных явлений на промышленных объектах вследствие действия воздушной ударной волны (ВУВ"), образующейся в результате взрывных превращений облаков топливовоздушных смесей (ТВС) и конденсированных взрывчатых веществ (КВВ), приняты:

а) для людей - количество человек, получивших смертельное поражение, при их нахождении на открытой местности, в зданиях и сооружениях;

б) для зданий и сооружений - степень разрушения зданий и сооружений промышленной и жилой зоны.

ДОПУЩЕНИЯ:

а) В качестве показателя воздействия тепловых потоков на людей принят процент людей, получивших ожоги 1-й и 2-й степени, а также смертельное поражение.

б) В пределах огневого шара или горящего разлития люди получают смертельное поражение, все горючие материалы воспламеняются.

в) Раскрыть степени разрушения зданий и сооружений.

Таблица 1

| Степень | Характеристика степеней разрушения зданий и сооружений |
| --- | --- |
| ПОЛНАЯ | Разрушение и обрушение всех элементов зданий я сооружений (и подвалы) |
| СИЛЬНАЯ | Разрушение трещины в части стен и перекрытий верхних этажей; стенах; деформация перекрытий нижних этажей |
| СРЕДНЯЯ | Разрушение оконных и второстепенных элементов (крыш, перегородок, дверных заполнений); |
| СЛАБАЯ | Разрушение оконных и дверных заполнений и перегородок. Подвалы и нижние этажи пригодны для использования |

г). При расчетах учитываются 6 режимов взрывных превращений облаков топливовоздушных смесей (ТВС)

Таблица 4

| Класс топлива | Класс окружающего пространства |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | 3 | 4 | 5 | 6 |

д) При разработке планов мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций, величину дрейфа центра облака топливовоздушной смеси принимают = 300 м при мгновенной раз герметизации резервуара; и 150 м при длительном истечении.

Направление дрейфа облака принимать исходя из розы ветров или направление в сторону жилого ближайшего массива.

е) Независимо от характера раз герметизации, облако в 20% случаев рассеивается. В остальных случаях происходит воспламенение облака. Это приводит к образованию огневого шара или взрывному превращению облака.

з) При опенке последствий воздействия огневых шаров принято, что в период существования огневого шара находится 60% массы газа (пара) в облике и эта масса более 1000 кг.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

ТВС: водород, пропан, бензин и др.

Для прогнозирования последствий при взрывах облака топливно-воздушных смесей (ТВС), огневых шарах, горение разлития следующие:

- тип топлива;

- масса топлива, находящегося в различных местах объекта;

- класс окружающего пространства (Табл. 2);

- план объекта и прилегающей территории;

- условия растекания жидкостей (в поддон» в обвалование, свободно).

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ прогнозирования последствий при взрывах конденсированных взрывчатых веществ (КВВ) - гексоген, тетрил.

- тип взрывчатых веществ (Табл. 8);

- масса вещества на объекте;

- план объекта и прилегающей территории.

Таблица 2

Характеристики классов пространства окружающего места аварии

| Класс | Характеристика |
| --- | --- |
| 1 2 3 4 | Наличие труб, полостей и т.д. Сильно загроможденное пространство: наличие полузамкнутых объемов, высокая плотность размещения технологичного оборудования, лес, большое количество препятствий. Средне загроможденное пространство: отдельно стоящие технологические установки, резервуарный парк Слабо загроможденное и свободное пространство |

Таблица 3

Классификация взрывоопасных веществ.

| Класс 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ацетилен | Акрилонитрил | Бензин | Бензол |
| Водород | Акролеин | Ацетон | Диз топливо |
| Гидразин | Аммиак | Гексан | Керосин |
| Метил ацетилен | Бутан | Метиламин | Метан |
| Нитрометан | Пропан | Октан | Окись углерода |
| Окись этилена | Этан | Сероводород | Фенол |
|  | Этилен | Спирты | Хлорбензол |

ПРИМЕНАНИЕ: Если вещество не указано, его классифицировать по аналогии с имеющимся веществом, а при отсутствии данных о нем, его относить к классу «1», т.е. наиболее опасное.

Таблица 5

Значение теплового потока на поверхности огневого  шара диаметром более 10 м

| Вещество | Тепловой поток, кВт/ м2 |
| --- | --- |
| Бутан | 170 |
| Этан | 190 |
| Этилен | 180 |
| Метан | 200 |
| Пропан | 195 |

Таблица 6

Тепловые потоки, вызывающие воспламенение материалов.

| Материал | Тепловой поток, вызывающий воспламенение за время, сек. |
| --- | --- |
|  | 15 сек. | 160 | 300 | 900 |
| Древесина | 53 | 19 | 17 | 14 |
| Кровля мягкая | 46 | - | - | - |
| Парусина | 36 | - | - | - |
| Конвейерная лента | 37 | - | - | - |
| Резина автомобильная | 23 | 22 | 19 | 15 |
| Каучук синтетический | 23 | - | - | - |
| Слоистый пластик | - | 22 | 19 | 15 |
| Пергамин | - | 22 | 20 | 17 |
| Прочерки - данные отсутствуют |  |

Таблица 7

Тепловой поток на поверхности факела от горящих разлитии

| Вещество | Тепловой поток, кВт/ м2 |
| --- | --- |
| Ацетон | 30 |
| Бензин | 130 |
| Дизельное топливо | 130 |
| Гексан | 165 |
| Метанол | 35 |
| Аммиак | 30 |
| Керосин | 90 |
| Нефть | 80 |
| Мазут | 60 |

Таблица 8

# Классификация конденсированных взрывчатых веществ

| Класс вещества |
| --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Т Э Н Нитроглицерин Октоген | Гексоген Т Г 50/50 Т Г 40/60 | Нитрометан Тетрил Нитрат аммония |

ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ

1. ВЗРЫВНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ ОБЛАКОВ ТОПЛИВОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ (ТВС)

Последовательность опенки:

а) В соответствии с режимом взрывного превращения (их 6) по табл. 4, а также в зависимости от массы топлива, содержащегося в облаке, по графикам на рис. 4.2-4.7 определяются границы зон полных, сильных, средних и слабых степеней разрушения зданий сооружений жилой и промышленной застройки.

Границы зоны расстекления определяются по графикам на рис. 4.14.

б) Затем на план объекта наносятся границы зон разрушений (за эпицентр принимать место воспламенения облака). После чего определяются здания и сооружения, получившие разрушения.

в) Поражение людей воздушной ударной волной (ВУВ, открыто на местности, определяется по графикам на рис. 4.8-4.13, в зависимости от режима взрывных превращений облаков "ТВС", табл. 4.

г) Количество погибших, находящихся на открытой местности (Nm) опред. по формуле:

(4)

где: nim -количество людей, находящихся в -зоне (их 6, см. в графиках на рис. 4.8т4.13 ), определяется по картограмме распределения людей;

Pim -процент людей, погибающих в i-зоне (на рис. 4.8-4.13 );

P1m=0%;   P2m=1%;   P3m=10%;   P4m=50%;   P5m=90%   P6m=99%;

д) Количество погибших среди людей, находящихся в зданиях, определяется по формуле:

(5)

где: niж - количество людей, попавших в жилые здания, находящихся в i зоне  разрушений (определяется по картограмме распределения людей);

где: Piж- количество людей, выживающих в жилых зданиях, попавших в i зону (зона определяется в соответствии с рис.4.2-4.7);

P1ж=30%;   P2ж=85%;   P3ж=94%;   P4ж=98%;

niп - количество людей, находящихся в промышленных зданиях, попавших в i-зону разрушений (определяется по картограмме распределения людей);

Рiп - процент людей, выживающих в промышленных зданиях, попавших i- зону разрушений (зона определяется в соответствии с рис. 4.2-4.7;

Р3п=40%;  Р4п=90%.

##### ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР РАСЧЕТА В ПЛАНЕ ОБЪЕКТА

Условия:

На производственном объекте, в результате мгновенного разрушения резервуара с пропаном емкостью 100 т, произошел взрыв (цех № 18).

Плотность персонала на территории объекта 0,001 чел./ м2.

Численность рабочих в цехах: цех № I7 = 100,

цех № 19 = 100,

№ 13 = 300 чел,

№ 18 = 150 чел, 		В жилом доме № 28, 27, 29

№ 23 = 200 чел. 		по 650чел.

Определить степень разрушения зданий и количество погибших среди персонала.

Резервуар с пропаном окружен технологическим оборудованием, размешенным с высокой плотностью.

РЕШЕНИЕ:

1. При мгновенной разгерметизации резервуара, масса вещества в облаке равняется полной массе, находящейся в резервуаре, т.е. 100 т; а в облаке огненного шара = 60%.

2. По табл. 2 определяем класс пространства места аварии - 2 (сильно загроможденное);

по табл. 3 определяем класс вещества - 2;

по табл. 4 определяем вероятный режим взрывного превращения- 2

3. Находим границы зон полных, сильных, средних и слабых разрушений зданий: (рис. 4.3).

| Степень разрушения | Расстояние жилых зданий | Расстояние промзданий |
| --- | --- | --- |
| ПОЛНОЕ | 30 м | 20 м |
| СИЛЬНОЕ | 50 | 40 |
| СРЕДНЕЕ | 100 | 60 |
| СЛАБОЕ | 200 | 105 |

При условии, что масса топлива 100т, режим взрывного превращения облака - 2.

4. Граница зон расстекления определяется по графикам на рис. 4.14 (стр.28), для массы 100 т, режима взрывного превращения облака 2, граница = 1150м.

5. Затем, на план объекта наносятся границы зон разрушений. Слушателям выдать план объекта, дать время нанести зоны разрушений.

Из плана видно, что в зонах разрушений оказались:

- в зоне полных разрушений - цех № 18 (1/2 здания);

- в зоне сильных разрушений - цех № 18 (1/2 здания);

- в зоне средних разрушений: цеха № 19 и 23 (по 1/3)

- в зоне слабых разрушений - жилые дома № 27, 28, 29 полностью и № 26 и 30 - по 1/3; Цеха №13, 17, 23 - 2/3; Цех №19 - 1/2.

6. Определяется количество пораженных на открытой местности от воздушной ударной волны по графикам рис. 4.8-4.13.(с. 26).

Для наших условий, режима взрывного превращения облака - 2, плотности персонала - 0,001 чел./м2, на рис. 4.9 (стр.26).

Определяем потери:

а) радиус зоны, в которой погибнет 99%, составляет 120м, площадь 45тыс.кв.м, погибнет 45 чел.;

б) радиус зона, в которой погибнет от 90 до 99% (среднее 95%) составляет 135 м, площадь 12 тыс. кв. м, погибнет 12 чел.;

в) радиус зоны, в которой погибнет от 50 до 90% (среднее 70%) составляет 150 м, площадь - 13,4 тыс. кв. м, погибнет 9 чел.

г) радиус зоны, в которой погибнет от 10 до 50'% (среднее 30%) составляет 170 м, площадь 16 тыс. кв. м, погибнет 6 чел.

ВСЕГО погибнет 72 человека.

7. Количество погибших среди людей, находящихся в жилых домах определяется:

где:n3,28 - количество людей в здании, находящихся в 3-й зоне;

Р3,28 - процент людей, выживающих в здании в 3-й зоне.

Р1 = 30%;  Р2 = 85%;  Р3 = 94%;   Р5 = 98%

8. Количество погибших, находящихся в промышленных зданиях, определяется:

где:

niпром - количество людей в промышленном здании (определяется по картограмме распределения людей);

Рiпром - процент людей, выбивающих в промышленном здании, попавших в соответствующую зону.

Р3 = 40%;    Р4 = 90%.

В 1-й и 2-й зонах потери будут 100%.

n19=100чел.;  n23=200чел.

Р3 = 40% выживших. Цеха в зоне средних разрушений оказались по 1/3.

Потери в зоне слабых разрушений, где оказались цеха № 13,17,19,23, составят:

Таким образом, суммарные потери персонала на объекте составят:

150 чел.(18 цех) + 105 чел. = 255чел.,

а в жилых домах (зона средних разрушений) № 27, 29 - 117 человек.

2-5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПОСЛЕДСТВИЙ УРАГАНОВ

(Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС, книга 2, МЧС, 1994).

В качестве последствий ураганов рассматриваются:

- разрушения жилых, общественных и промышленных зданий;

- поражение людей на территории населенных пунктов.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

- Под ураганом понимается атмосферный вихрь с очень высокой (более 32, м/с) скоростью воздушного потока.

- Воздействие ураганов на строения и людей вызывается скоростным напором воздушного потока и временем его действия.

- Характеристика застройки содержит данные по назначению, этажности, материалу стен, перекрытий.

- При выборе типа наземного здания используется классификация зданий по этажности:

- малоэтажные - до 4-х этажей;

- многоэтажные - от 5 до 8 этажей;

- повышенной этажности - 9-25 этажей.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

- План города (объекта) и характеристики его застройки.

- Количество людей в здании.

- Скорость ветра.

Определение параметров поражающих факторов и оценка последствий ураганов

- Максимальные скорости ветра для региона или города определяются с учетом частоты возникновения их по результатам наблюдений за 5, 20, 50 лет.

- По данным застройки и возможной скорости ветра находится степень разрушения зданий, с.30-31 (Методики).

- В зависимости от степени разрушения зданий, определяются потери населения.

Заключительная часть -5 мин.

Напомнить тему и учебные цели, как  они   достигнуты. Дать задание на самоподготовку. Ответить на вопросы обучаемых.

Руководитель занятия _________________________________________

Начальник штаба ГО и ЧС							В.Г. Жуков

# Text boxes

аэрозолььь

>1км

до 1км

до 250 м

Сmax

Cmax

2 - 3

Сmax

4 - 5

SI

SII

ГI

ГII

Хлор – 10

5.00  10.03

ЗХЗ