# УЧРЕЖДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

ИНСТИТУТ ЛАЗЕРНОЙ ФИЗИКИ

СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАН

(ИЛФ СО РАН)

Тема 6: Способы защиты населения. Защитные сооружения гражданской обороны, имеющиеся в учреждении,

организации, на предприятии.

г. Новосибирск 2009

Учебная цель.

Ознакомить с требованиями норм проектирования инженерно-технических мероприятий ГОЧС к инженерной защите населения. Классификации защитных сооружений.

Научить организации порядка укрытия персонала в сооружениях и использования защитных сооружений ГО в мирное время.

Время — 2 часа

Метод – Групповое занятие

Место – Класс

Учебные вопросы.

- Инженерная защита. Современная нормативная правовая база в области инженерной защиты.

- Классификация защитных сооружений ГО, их устройство и внутреннее оборудование.

- Порядок приведения защитных сооружений в готовности к приему укрываемых. Содержание и использование защитных сооружений ГО в мирное время.

Материальное обеспечение.

Стенды защитных сооружений, плакаты, видеофильмы, оборудование защитных сооружений, ПК, мультимедиа проектор, защитное сооружение.

Учебная литература и наглядные пособия.

1. ФЗ № 28 от 12.02.1998 года «О ГО».

2. ФЗ № 68 от 21.12.1994 года «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера».

3. Постановление Правительства РФ № 1309 от 29.11.1999 года «О порядке создания убежищ и иных объектов ГО».

4. Постановление Правительства РФ № 359 от 23.04.1994 года «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества ГО приватизированных предприятиями, учреждениями и организациями».

5. Постановление Правительства РФ № 1230 «О регулировании арендных отношений и приватизации имущества государственных и муниципальных предприятий, сданного в аренду».

6. Приказ МЧС № 575 от 21.07.2005 года «Об утверждении порядка содержания и использования ЗС ГО в мирное время».

7. Приказ МЧС № 583 от 15.12.2002 года «Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации ЗС ГО».

8. СН и П № 3.01.09.1994 года «Приемка в эксплуатацию строительством ЗС ГО и их содержание в мирное время».

9. СП-11-107-98 Свод правил «Порядок разработки и состав раздела ИТМ ГО. Мероприятия по предупреждению ЧС».

10. Методические рекомендации по составлению раздела «ИТМ ГО. Мероприятия по предупреждению ЧС» проектов строительства предприятий, зданий и сооружений. Москва 2001 года.

Ход занятия

- Вводная часть 10 мин.

Проверяю готовность слушателей к занятию.

Объявляю тему, цели занятий, учебные вопросы, литературу.

Вступление

В соответствии с Федеральным законом «О гражданской обороне» одной из основных задач ГО является предоставление населению убежищ. Это инженерно-техническое мероприятие ГО (ИТМ ГО) в соответствии с требованиями нормативных документов по инженерной защите населения определено как основной способ защиты населения.

Из опыта Великой Отечественной  и других войн известно, что наилучшая защита населения от любых средств поражения обеспечивается либо путем укрытия в специальных защитных сооружениях, либо выводом его  за пределы зон поражения.

В широких масштабах убежища и укрытия использовались во время Великой Отечественной  войны 1941-1945 годов. Всего за июль месяц 1941 года только в г. Москве было подготовлено более 6000 убежищ, вырыты и оборудованы простейшие укрытия на 236 тысяч человек. А к концу 1941 года в защитных сооружениях могли укрыться от налетов авиации более 1,5 миллионов человек.

Об эффективности применения защитных сооружений можно судить по следующим данным:

Потери среди  населения уже в первом полугодии 1942 года составили 15% от потерь 1941 года, а во второй половине только 6%. Таким образом, с ростом обеспечения населения укрытиями резко снизился процент потерь. Всего же за годы войны было обеспечено убежищами и укрытиями 25,5 миллионов человек, что сохранило жизни многим тысячам людей, подвергшимся опасностям в результате военных действий или вследствие этих действий.

Анализ использования защитных сооружений ГО при ведении боевых действий в Республике Югославия, Чеченской Республике, в зонах других локальных конфликтов еще раз доказывает, что их применение является наиболее эффективным способом защиты и сохранения жизни людей.

Инженерно-технические мероприятия ГО и предупреждения ЧС занимают ведущее место в комплексе мероприятий гражданской защиты. Возведение инженерных сооружений при угрозе наводнений (паводков) может смягчить их последствия. Обвалование, устройство дамб в г. Шадринск (Курганская область, р. Исеть) в 2000 году позволило избежать затопление территорий и тем самым обеспечить защиту населения.

Своевременная реализация инженерно-технических мероприятий может позволить в случае возникновения ЧС сократить людские потери и снизить возможный ущерб экономике государства в среднем на 30-40%.

2. Основная часть 76 мин.

1 учебный вопрос- 25 мин.

ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА. СОВРЕМЕННАЯ НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА.

Инженерная защита населения и персонала организаций представляет собой комплекс взаимосвязанных по месту, времени, цели  и ресурсам мероприятий, направленных на защиту жизни и здоровья людей в любых чрезвычайных ситуациях. Указанные мероприятия должны планироваться  и в максимально возможной степени проводиться заблаговременно и на всей территории  страны,  охватывая все категории населения.

Основными инженерно-техническими мероприятиями по защите населения являются:

- укрытие  людей в приспособленных для их защиты помещениях,  производственных, общественных и жилых зданий, а также  в специальных защитных сооружениях;

- повышение надежности систем жизнеобеспечения (водоснабжения, энергопитания, теплофикация  и др.) при авариях, катастрофах, стихийных бедствиях и в военное время, а также  устойчивости жизненно важных объектов  социального и производственного назначения;

- выполнение ряда градостроительных требований, позволяющих при крупномасштабных ЧС и применении в военных конфликтах  современных средств  поражения,  уменьшить количество жертв, обеспечить выход населения из разрушенных частей города в парки и леса загородной зоны, а также  создать условия для ввода в пораженную зону аварийно-спасательных сил.

На основании методических рекомендаций по составлению раздела «ИТМ ГО. Мероприятия по предупреждения ЧС» - это понятие излагается, таким образом: совокупность реализуемых при строительстве решений, направленных на обеспечение защиты населения и территорий и снижение материального ущерба от ЧС техногенного и природного характера от опасностей, возникающих при ведении военных действий, а также при диверсиях и террористических актах.

В соответствии с действующими нормами и правилами по вопросам выполнения инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, а также  строительным нормам и правилам (СН и П) к защитным сооружениям  относятся убежища и противорадиационные укрытия. Все убежища должны обеспечить защиту укрываемого населения от избыточного давления во фронте ударной волны 1 кгс/см квадратный и степень ослабления проникающей радиации равную 1000. Системы жизнеобеспечения должны создать условия для непрерывного  пребывания в них расчетного количества людей не менее двух суток. Противорадиационные укрытия, расположенные в зоне возможных слабых разрушений, рассчитываются на избыточное давление 0,2 кг/квадратный сантиметр и в зависимости от места расположения должны иметь степень ослабления радиации внешнего излучения от 200 до 10. Последние для жителей не категорированных городов, сел и эвакуируемого населения за пределами зон возможного радиоактивного заражения.

Фонд защитных сооружений для рабочих и служащих (наибольшей работающей смены) создается на территории предприятия, а для остального населения – в районах  жилой застройки.

В связи со сложным экономическим положением в стране в последние годы практической почты полностью приостановилось  строительство новых защитных сооружений.

Однако руководством страны принят ряд мер по сохранению и поддержанию в рабочем состоянии накопленного раньше фонда защитных сооружений.

Указом Президента РФ от 8 мая 1993 года № 643  «О гражданской обороне» (П.З.) определено, что руководители органов исполнительной власти субъектов  РФ, органов местного самоуправления, министерств, ведомств, учреждений, организаций, предприятий, независимо от форм собственности (являющиеся одновременно по должности соответствующими руководителями ГО), несут персональную ответственность за организацию и осуществление мероприятий гражданской обороны, создание и обеспечение сохранности накопленных фондов индивидуальных и коллективных средств защиты и имущества гражданской обороны, а также за подготовку и обучение населения и персонала действиям в ЧС на подведомственных территориях и объектах.

Постановлением Правительства РВ от 23 апреля 1994 года № 359 утверждено «Положение о порядке использования объектов и имущества ГО приватизированными предприятиями, учреждениями, организациями». Им установлено, что объекты и имущество ГО, приватизация которых запрещены в соответствии с утвержденной Президентом страны программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в РФ, исключаются из состава имущества приватизируемого предприятия и передаются в установленном порядке его правопреемнику на ответственное хранение и в пользование.

При этом следует так же отметить, что согласно действующим нормативным правовым актом (в частности СН и П –11-11-77 «Защитные сооружения ГО» с изменениями и дополнениями внесенными до 1985 г.)  защитные сооружения в мирное время должны использоваться для производственных нужд и обслуживания населения, но с обеспечением условий для перевода в установленные сроки на режим защитного сооружения и необходимых условий пребывания в нем людей.

Защитные сооружения ГО приводятся в готовность для приема укрываемых в сроки не превышающие 12 часов, а на химически опасных объектах (ХОО) содержатся в готовности к немедленному приему  укрываемых.

Защита наибольшей работающей смены объектов экономики, расположенных в зонах возможных сильных разрушений (Р=30 кПа) и продолжающих свою деятельность в военное время, а также работающей смены дежурного и линейного персонала предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность категорированных городов и объектов экономики особой  важности осуществляется в убежищах. Защита наибольшей работающей смены объектов первой и второй категории по ГО и других объектов, расположенных за пределами ЗВСР (зон возможных сильных разрушений), а также населения, проживающего в некатегорированных городах, поселках и сельских населенных пунктов и населения, эвакуируемого в указанные населенные пункты, планируется осуществлять в противорадиационных укрытиях (ПРУ).

Защиту нетранспортабельных больных, а также медицинского и обслуживающего персонала во вновь проектируемых, строящихся и действующих учреждениях здравоохранения (больницы, клиники), располагаемых в ЗВСР  осуществляется в убежищах. Численность укрываемых больных при этом принимается не менее 10% от общей проектируемой вместимости лечебных учреждений в мирное время.

Защита больных, медицинского и обслуживающего персонала учреждений здравоохранения, располагающегося за ЗВСР категорированных городов и объектов особой важности, а также лечебные учреждения, развертываемые в военное время,  должно осуществляться в ПРУ.

Защита персонала работающих смен предприятий по добыче полезных ископаемых должна, как правило, предусматривается в защитных сооружениях, размещаемых в подземных горных выработках, шахтах и рудниках. При невозможности защиты в указанных сооружениях рабочих и служащих,  работающих на поверхности, на укрытие необходимо осуществлять в защитных сооружениях, размещаемых в подвалах, этажах зданий  или отдельно стоящих защитных сооружениях.

Строители и другие рабочие, участвующие в строительстве объектов, расположенных в ЗВСР, должны защищаться в убежищах, предусмотренных для защиты наибольшей смены этих объектов. В случае возведения объектов за пределами ЗВСР,  строители укрываются в ПРУ по месту работы, жительства или эвакуации.

Общие требования

Защитное сооружение вводят в эксплуатацию только после приемки его рабочей или Государственной приемочной комиссией.

Государственные приемочные комиссии принимают в эксплуатацию законченные строительством защитные сооружения:

встроенные в здания, входящие в комплекс строительства объектов производственного или жилищно-гражданского назначения, а также предусмотренные в составе вновь возводимых и реконструируемых рудников и шахт, — вместе с основным объектом строительства или его пусковым комплексом;

отдельно стоящие, строящиеся по самостоятельному титульному списку, а также защитные сооружения, оборудуемые в существующих зданиях, сооружениях и горных выработках действующих, законсервированных и отработанных рудников и шахт, — сразу по окончании строительства. Законченные строительством отдельно стоящие или встроенные защитные сооружения, входящие в состав объектов производственного и жилищно-гражданского назначения, при условии выполнения строительно-монтажных работ, проведения комплексного опробования оборудования разрешается принимать в эксплуатацию до завершения строительства указанных объектов. В этом случае приемка осуществляется рабочими комиссиями с последующим предъявлением их государственным приемочным комиссиям, принимающим объекты в целом.

Акты приемки оборудования и акты рабочей и государственной комиссий о приемке законченного строительством защитного сооружения должны составляться по установленным формам (СН и П 3.01.04-87, СН и П 3.01.09-84).

В состав государственных и рабочих приемочных комиссий входят представители заказчика (застройщика), эксплуатационной организации, генерального подрядчика, органа управления по делам ГО ЧС, санитарного и пожарного надзора, других заинтересованных органов и организаций.

При необходимости к работе в составе комиссий привлекаются представители субподрядных организаций.

Этим комиссиям разрешается производить приемку и в том случае, если встроенные защитные сооружения закончены строительством ранее основных объектов производственного и жилищно-гражданского назначения. При этом все строительно-монтажные работы на сооружении должны быть выполнены и проведены комплексные испытания оборудования. Важным условием возможности приемки таких сооружений должна быть готовность наружных инженерных сетей, к которым подключаются защитные сооружения. Решение об обеспечении защитных сооружений водой, электроэнергией, канализацией и т. д. по временной схеме до готовности постоянных коммуникаций принимает в каждом конкретном случае застройщик совместно с проектными и подрядными организациями по согласованию с органами управления по делам ГО ЧС.

При приемке объекта в целом Государственной комиссии представляется акт рабочей комиссии, по которому защитное сооружение было принято в эксплуатацию.

Порядок работы приемочной комиссии, а также перечень документации, которая должна быть представлена комиссии, устанавливают по общепринятым положениям и СН и П (СН) по приемке в эксплуатацию законченных строительством защитных сооружений гражданской обороны и их содержанию в мирное время.

Генеральный подрядчик кроме документации, предусмотренной СН и П, представляет рабочим комиссиям акты:

проверки герметичности убежища, а также исправности герметических и защитных (противовзрывных) устройств;

замеров аэродинамического сопротивления перемычек и параметров естественной тяги в горных выработках, где размещаются защитные сооружения;

освидетельствования скрытых работ по устройству гидроизоляции, отводу поверхностных и грунтовых вод, установке арматуры в железобетоне и сопряжению конструктивных элементов, по устройству вводов инженерных коммуникаций;

испытания и комплексного опробования защищенной дизельной электростанции (ДЭС) убежища;

испытания и наладки систем воздухоснабжения и производительности вентиляторов;

испытания изоляции электрокабеля;

испытания и освидетельствования емкостей для воды.

Кроме того, рабочим комиссиям предъявляются паспорта на установленное оборудование, а также инструкции и документы по:

комплексной проверке работоспособности и надежности систем жизнеобеспечения защитного сооружения;

проверке производительности элементов внутреннего оборудования (вентиляторов, насосов, фильтров и т. п.);

проверке местных сопротивлений противовзрывных устройств (УЗС и МЗС), клапанов, фильтров, воздуховодов и системы вентиляции в целом.

Представитель заказчика совместно с представителем генподрядной организации обязаны в процессе строительства тщательно проверять правильность выполнения скрытых работ и оформлять соответствующими актами. Поскольку разновидностей скрытых работ много, акт можно составлять в произвольной форме. В этих актах должны быть описаны выполненные работы, указаны соответствие их проектной документации и своему назначению, номера чертежей, по которым выполнены работы, охарактеризованы примененные материалы и выполненные работы.

Рабочие комиссии должны обратить особое внимание на приемку оборудования по акту после индивидуальных испытаний в целях передачи его для комплексного опробования, а также на приемку этого оборудования после комплексного опробования по акту. Наряду с этим в защитных сооружениях проверяют состояние ограждающих конструкций сооружения, входов, аварийных выходов, дренажных систем, систем автоматического пожаротушения, защитно-герметических дверей (ворот, ставней), механизмов их задраивания и соответствие классу защитного сооружения, наличие и качество закладных деталей и других приспособлений, предназначенных для заделывания технологических проемов при переводе сооружения на режим убежища (укрытия), исправность противовзрывных устройств, расширительных камер, задвижек на трубопроводах, герметических клапанов на воздухозаборных и вытяжных каналах, клапанов избыточного давления.

Приемка в эксплуатацию защитных сооружений с недоделками, отступлениями от утвержденного проекта, а также без проверки работы и проведения испытания всего установленного оборудования (в том числе средств фильтровентиляции и регенерации) запрещается.

Приемка строительных конструкций.

Проверка состояния ограждающих конструкций осуществляется внешним осмотром, при этом выявляются:

- соответствие проекту конструкции стен, покрытия, перегородок, перемычек, тамбуров-шлюзов, туннелей, шахт, тамбуров и герметических дверей (ворот, ставен);

- правильность выполнения монтажа конструкций, плотность примыкания строительных элементов друг к другу;

- правильность выполнения вводов в убежище электрических кабелей, кабелей связи, а также коммуникаций водоснабжения, канализации и теплоснабжения;

- соответственно проекту толщина подсыпки грунта на покрытие.

Система автоматического пожаротушения при приемке проверяется на работоспособность в соответствии с требованиями инструкции по ее эксплуатации.

Работоспособность дренажной системы должна проверяться, путем просвечивания дренажных труб из одного колодца до другого. При этом на зеркале должен быть виден четкий контур дренажной трубы и света.

Испытание защитных свойств сооружения от затекания наружного воздуха должно включать два этапа:

первый этап — испытание сооружения на герметичность;

второй этап — испытание сооружения и систем воздухо-снабжения на способность поддержания установленных проектом величин избыточного давления (подпора) воздуха.

Герметичность убежища проверяется в такой последовательности:

закрываются все входные двери, ставни и люки, стопорятся клапаны избыточного давления, закрываются герметические клапаны и заглушки на воздуховодах вытяжных систем, сифоны заполняются водой;

включается в работу приточная система вентиляции, отрегулированная на заданную проектом производительность, и по производительности вентиляторов определяется количество воздуха, подаваемого в убежище;

измеряется подпор воздуха в убежище тягонапоромером жидкостным (ТНЖ) или другим пригодным для этой цели прибором.

2 учебный вопрос- 26 мин.

КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ГО, ИХ УСТРОЙСТВО И ВНУТРЕННЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

Защитное сооружение (ЗС) – инженерное сооружение, предназначенное для укрытия людей, техники и имущества от опасностей, возникших в результате последствий аварий на ПОО, либо стихийных бедствий в районах размещения этих объектов, а также от воздействия современных средств поражения (ГОСТ Р 22.0.02).

ЗС подразделяются:

- по назначению: для защиты населения, для размещения ОУ (КП, ПУ, УС) и медицинских учреждений;

- по месту расположения: встроенные, отдельно стоящие, метрополитены, в горных выработках;

- по срокам строительства: возводимые заблаговременно и быстровозводимые;

- по защитным свойствам: убежищ и ПРУ, а также простейшие укрытия – щели (открытые и перекрытые);

- по вместимости: малые (до 600 человек), средние (от 600 до 2000 человек), большие (более 2000 человек).

Убежища должны вводиться с учетом следующих основных требований:

Обеспечить непрерывное пребывание в них людей не менее двух суток.

Строиться на участках местности, не подвергающихся затоплению.

Быть удаленными от линий водостока и напорной канализации. Не допускается прокладка транзитных инженерных коммуникаций через убежища.

Иметь входные и выходные выходы с той же степенью защиты, что и основные помещения, а на случай завала – аварийные выходы.

Убежища должны быть оборудованы:

- Вентиляцией.

- Санитарно-техническими устройствами.

- Средствами очистки воздуха от ОВ, РВ, БС,

Убежища состоят из основных и вспомогательных помещений.

Основное – разбивается на отсеки (50-75 чел.).

Нормы площади пола и ярусности нар:

- 0,6 квадратных метра при одноярусном расположении нар.

- 0,5 квадратных метра  при двухъярусном расположении нар.

- 0,4 квадратных метра  при трехъярусном расположении нар.

По санитарно-гигиеническим условиям внутренний объем должен быть не более 1,5 м на одного укрываемого.

Вспомогательные:

1. Защищенные входы и выходы с тамбур шлюзами (1-2 входа и выхода + 1 аварийный выход); бронированного оголовка высотой 1,2 м (формула расчета: 0,5 Н здания + З метра).

Двери должны открываться наружу, по ходу эвакуации людей из убежища.

2. Фильтровентиляционная камера (ФВК) (на 150 человек и более).

Она должна обеспечивать очитку воздуха и подразделяется на три режима:

I режим – «чистой вентиляции» - воздух очищает от пыли (радиоактивной) через фильтры.

II. режим – «фильтровентиляции» - воздух дополнительно очищается в фильтрах и поглощается.

III. режим – полной вентиляции регенерации внутреннего воздуха и создание подпора препятствующего проникновению отравленного воздуха.

3. Санитарно-технические устройства:

- водоснабжение (норма 3 л/сутки); один кран на 300 человек (артезианская скважина);

- канализация, то есть санитарные узлы, которые включаю умывальник и туалет, устраиваются отдельно для мужчин и женщин. При  этом умывальник устраивается из расчета – одна раковина на 200 человек, но не менее одной на санитарный узел.

Количество напольных чаш и унитазов устанавливают из расчета:

- мужчины: на 150 человек – один писсуар и унитаз;

- женщины: на 75 человек – одна напольная чаша или унитаз.

Для удаления тепло-  и влагоизбытков в санитарных узлах устанавливается вытяжная вентиляция, которая оборудуется клапанами избыточного давления.

Для того, чтобы можно было пользоваться санитарными узлами при выходе из строя системы канализации, предусматривается фекальный бак для сбора нечистот. Он устраивается из расчета: 2 литра в сутки на одного укрываемого.

Для сбора сухих отходов, предусматривается герметическая тара из расчета: 1 л в сутки на одного укрываемого.

4. Медицинская комната размещается на возможно большом удалении от ФВК и ДЭС. Предусматривается в убежища вместимость 900 человек и более. Кроме того, в помещении для укрываемых оборудуются  санитарные посты из расчета один пост на 50 человек, но не менее одного на убежище.

5. Кладовая для продуктов предусматриваются в убежище вместимостью 150 человек и более. Кладовая оборудуется стеллажами не более 2 м, при расстоянии от верхней полки до нижней части выступающей конструкции и перекрытия должны быть не менее 0,5 м. Запас продуктов питания создается из расчета не менее чем надвое суток для каждого укрываемого.

6. Защищенное помещение для ДЭС. ДЭС обычно размещается в защищенных помещениях убежища, отделенных от отсеков проветриваемым тамбуром с герметическими дверями. Отделяется от остальных помещений несгораемыми перегородками. Помещение ДЭС  оборудуются системой приточно-вытяжной вентиляцией, обеспечивающей удаление тепла, выделяющегося при работе дизель – генераторов. Вентиляция ДЭС чаще всего осуществляется двумя путями: воздухом, поступающим из помещений для укрываемых и наружным воздухом, очищенным от пыли. Для подачи наружного воздуха предусматривается отдельный воздухозабор, защищенный противовзрывным устройством.

Помещение для кислородных баллонов предусматриваемся в защитных сооружениях, построенных по старым проектам, при наличии третьего режима вентиляции. От основных помещений отделяется перегородкой и тамбуром с противопожарными дверями, открывающимися в сторону основных помещений.

7. Станция перекачки фекальных вод.

8. Узел связи. Каждое убежище должно иметь телефонную связь с пунктом управления предприятия и громкоговорители, подключенные к городской и местным радиотрансляционным сетям.

Трубы инженерных сетей внутри убежищ окрашиваются в соответствующий цвет:

- белый – воздухозаборные трубы режима «чистая вентиляция»;

- желтый – воздухозаборные трубы режима фильтровентиляционные;

- красный – трубы режима вентиляции при пожаре (до теплоемкого фильтра);

- черный – трубы электропроводки;

- зеленый – водопроводные трубы;

- коричневый – трубы системы отопления.

На всех трубах  (кроме труб электропроводки) в местах их ввода стрелками указывают направление движения воздуха или воды.

Противорадиационные укрытия (ПРУ) называют негерметичные защитные сооружения, обеспечивающие защиту укрываемых в них людей в условиях ЧС. Они должны обеспечивать, защиту людей от ионизирующих излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности. Кроме того, они должны защитить от светового излучения, проникающей радиации (в том числе и от нейтронного потока) и частично от ударной волны, а также от непосредственного попадания на кожу и одежду людей радиоактивных, ОВ и БС.

Устраиваются ПРУ, прежде всего, в подвальных этажах зданий и сооружений. В ряде случаев возможно сооружение отдельно стоящих быстровозводимых ПРУ, для чего используют промышленные (сборные железобетонные элементы, кирпич, прокат) или местные (лесоматериалы, камни, хворост и т.п.) строительные материалы.

Под ПРУ приспосабливают все пригодные для этой цели заглубленные помещения: подвалы, погреба, подполья, овощехранилища, подземные выработки и пещеры, а также помещения в наземных зданиях, имеющих стены из материалов, обладающих необходимыми защитными свойствами.

ПРУ должны иметь следующие помещения:

- основное помещение, предназначенное для размещения укрываемых, оборудуются местами для сидения и лежания по тем же нормам, как и убежище;

- вспомогательные: входы и выходы, комната (место) для хранения загрязненной одежды, вентиляционная, санитарный узел, медпункт (санитарный пост).

Входы и выходы в ПРУ вместимостью свыше 50 человек должны быть не менее двух входов  размерами 80x80 см, причем желательно, чтобы они были расположены в противоположных концах укрытия под углом 90 градусов друг к другу.

При вместимости укрытия до 50 человек допускается устройство одного входа, при втором эвакуационным входом должен быть люк размером 60x90 см с вертикальной лестницей или окно размером 70 x 150 со специальным приспособлением для входа.

Связь. Каждое убежище должно иметь телефонную связь с пунктом управления предприятия и громкоговорители, подключенные к городской и местным радиотрансляционным сетям.

Трубы инженерных сетей внутри убежища окрашиваются в соответствующий цвет:

- белый – воздухозаборные трубы режима «чистая вентиляция»;

- желтый – воздухозаборные трубы режима фильтровентиляционные;

- красный – трубы режима вентиляции при пожаре (до теплоемкого фильтра);

- черный – трубы электропроводки;

- зеленый – водопроводные трубы;

- коричневый – трубы системы отопления.

На всех трубах  (кроме труб электропроводки) в местах их ввода стрелками указывают направление движения воздуха или воды.

Быстровозводимые убежища (БВУ)

При угрозе возникновения ЧС при недостатке заблаговременно построенных убежищ строятся БВУ из готовых строительных элементов.

В них также должны быть помещения для укрываемых, при двухъярусном расположении мест высотой не менее 2,15 м, а при одноярусном – не менее 1,85м, места для размещения ФВО, санитарный узел, места для хранения продовольствия, запаса воды, вход (выходы). Тамбур, запасной выход.

Внутреннее оборудование БВУ такое же, как и заблаговременно построенное, но с упрощенными ФВУ строительствами. Так фильтры в воздухозаборниках делаются из материи – по режиму чистой вентиляции и песчано-гравийные по режиму фильтровентиляции.

При ручном приводе вентилятора противопыльные фильтры должны быть отделены от мест размещения фильтровентиляционного оборудования (ФВО) и помещений для укрываемых защитным экраном или стеной, исключающими возможность прямого облучения обслуживающего персонала, их следует размещать вблизи входов.

Связь – телефонная и с помощью репродукторов: освещение – с помощью электрических фонарей, канализация на выносной таре.

Вместимость БВУ – от 50 до 300 человек. Срок возведения – 2-3 суток.

3 учебный вопрос- 25 мин.

ПОРЯДОК ПРИВЕДЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ В ГОТОВНОСТЬ К ПРИЕМУ УКРЫВАЕМЫХ. СОДЕРЖАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СООРУЖЕНИЙ В МИРНОЕ ВРЕМЯ.

1. Организуется звено по обслуживанию защитных сооружений.

(В состав: специалисты по водоснабжению, канализации, электроснабжению, химическому и дозиметрическому контролю и др.)

2. При подготовке ЗС проводятся следующие работы:

- установить нары или скамейки для размещения укрываемых;

- проверить исправность систем воздухоснабжения, водоснабжения, канализации, электроснабжения и средств аварийного освещения.

- проверить исправность защитно-герметических и герметических дверей, каналов и противовзрывных устройств;

-   заполнить водой емкости;

-   оборудовать места для размещения продовольствия;

-   оборудовать, обозначить места установки противопожарных средств;

-   открыть все входы;

-   проверить все помещения;

-   расчистить подходы к ЗС;

-   установить подписи – указатели у входов и аварийных выходов.

В период непосредственной подготовки ЗС к приему укрываемых создают запасы продовольствия.

Для дневной нормы питания взрослого человека рекомендуется следующий набор продуктов: сухари, печенье, галеты в бумажной и целлофановой упаковке, мясные или рыбные консервы, готовые к употреблению, сахар-рафинад, конфеты.

При эксплуатации ЗС в мирное время должны выполнять все требования, обеспечивающие пригодность помещений к переводу их на режим ЗС.

Запрещается в ЗС перепланировка помещений, устройство отверстий или проемов в ограждающих конструкциях и не предусмотренные проектом демонтаж оборудования. Нельзя в ЗС устраивать овощехранилище, держать в нем промышленную продукцию навалом, захламлять.

Состояние ЗС проверяются при ежегодных и специальных осмотрах. Специальные осмотры производятся после пожаров, землетрясений, ураганов. Ливней, наводнений.

Во входах в ПРУ устанавливают обычные двери. При этом в зоне возможно слабых разрушений предусматриваются приспособления для удерживания дверного полотна в открытом положении в момент воздействия ударной волны.

Правила пользования ПРУ.

Для предотвращения попадания РВ в ПРУ, при входе в него, с зараженных участков местности следует перед тамбуром удалить радиоактивную пыль с верхней одежды и обуви (стряхиванием, смахиванием, протиранием ветошью и т.д.) и в тамбуре осторожно снять одежду (средства защиты) и обувь после этого можно входить в укрытие.

В первые 3-5 часов после начала РЗ входные двери и вентиляционные отверстия должны быть закрыты. За это время уровень радиации на местности резко снижается, а радиоактивная пыль в основном оседает. По истечении 4-6 часов укрытие необходимо проветрить, но не следует устраивать сквозняки. Укрываемые, надев средства защиты, выходят на 15-20 мин из укрытия, и в это время открываются вентиляционные задвижки. Если уровень  радиации на местности достаточно высокий, то на период проветривания укрытия укрываемые могут остаться в СЗ ОД в укрытиях.

Каждые 2-3 часа все поверхности и предметы в ПРУ необходимо протирать влажной тряпкой, а пол постоянно поддерживать во влажном состоянии.

При осмотрах защитных сооружений должны проверяться:

- общее состояние сооружений и состояние входов, аварийных выходов, воздухозаборных и выхлопных канатов;

-  исправность дверей и механизмов задраивания;

- исправность защитных устройств, систем вентиляции, водоснабжения, канализации, электроснабжения, связи, автоматики и другие инженерные оборудования;

- использования помещений для нужд народного хозяйства и обслуживания населения;

-  наличие и состояние средств пожаротушения;

- отсутствие проточек или просачивания грунтовых и поверхностных вод;

-  температура относительной влажности воздуха в помещении.

Комплексную проверку ЗС  необходимо  проводить 1 раз в 3 года, при которой проверяется:

- герметичность убежища;

- работоспособность всех систем инженерно-технического оборудования и защитных устройств;

- возможность приведения ЗС в готовность в соответствие с планом;

- эксплуатация в режиме ЗС в течение 6 часов с проверкой работы по режимам чистой вентиляции и фильтрования.

Входы в ЗС не допускается загромождать. Помещения ЗС периодически следует проветривать наружным воздухом, нельзя проветривать помещения влажным воздухом! Нормальным в ЗС считается относительная влажность 65-70% - измеряется психрометром.

Исправность систем водоснабжения и канализации следует проверять не реже 1 раза в год с опробованием вентиляции, задвижек.

В напорных емкостях аварийного запаса питьевой воды должен обеспечивать проток воды с полным обменом в течение 2 суток.

Допускается использовать защитные сооружения для сдачи в аренду.

Во всех случаях остается в силе одно непременное условие в результате использования сооружения не должно портиться оборудование, нарушаться конструкции, ухудшаться защитные свойства, снижаться готовность убежища и укрытий к приему населения, категорически запрещается размещать прачечные и овощехранилища, хранить горючие и легковоспламеняющиеся жидкости и химикаты, а также устанавливать в отсеках тяжелое и крупногабаритное оборудование.

Аренда под склады допускается в том случае, если  размеры материалов, изделий и деталей не будет мешать при необходимости быстро заполнить убежище. При этом стеллажи и полки следует делать так, чтобы их  без переоборудования можно было бы использовать в качестве нар или сидений.

Прежде чем передавать убежище или укрытие в аренду, надо потребовать от  будущего арендатора проект или план использования отсеков сооружения. Только после этого заключать договор о правах и обязанностях в отношении   объектов и имущества ГО, а также на выполнение мероприятий ГО (Постановление Правительства РФ от 23.04.1994 года № 359).

Тот, кто получил убежище в аренду, не имеет права передавать его другим предприятиям, учреждениям, организациям или кооперативам. И еще одно требование. Арендатор  должен не реже  одного раза в два года за свой счет  ремонтировать помещения, оборудование и инвентарь.

Если арендаторы не выполняют правила эксплуатации, то они привлекаются к ответственности, а договор расторгается.

Когда в сооружении предполагается разместить демонстрационные залы, выставки, распродажи, где одновременно в течение длительного времени будет находиться большое количество людей, то целесообразно устанавливать в них  дополнительные вентиляторы, электрокалориферы. Можно оборудовать дополнительную воздухо- разводящую сеть.  Использовать защитные сооружения для нужд объекта экономически выгодно. Одним словом, все имеющиеся убежища и укрытия пустовать не должны. Их  надо  оберегать и разумно использовать.

3. Заключительная часть 4 мин.

Напомнить тему и учебные цели, как  они   достигнуты. Дать задание на самоподготовку. Ответить на вопросы обучаемых.

Руководитель занятия _________________________________________

Начальник штаба ГО и ЧС							В.Г. Жуков