# УЧРЕЖДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

ИНСТИТУТ ЛАЗЕРНОЙ ФИЗИКИ

СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАН

(ИЛФ СО РАН)

Тема № 22. Порядок и способы проведения специальной обработки.

г. Новосибирск 2009

Учебная цель.

1. Ознакомить слушателей со средствами, способами и порядком проведения частичной и полной специальной обработки.

2. Дать практические навыки в приготовлении дегазирующих и дезинфицирующих растворов.

3. Показать табельные и подручные средства для проведения специальной обработки.

4. Ознакомить с мерами безопасности при приготовлении растворов и проведении специальной обработки.

Время – 1 часа

Метод – Практическое занятие

Место – Класс

Учебные вопросы.

- Способы частичной и полной специальной обработки.

- Понятие о дезактивации, дегазации, дезинфекции. Вещества и растворы, применяемые для этих целей.

- Сущность, приёмы и способы специальной обработки техники, санитарной обработки личного состава.

- Действия формирований по проведению обеззараживания.

Материальное обеспечение.

Мультимедиа-проектор, ПК, методическая разработка, план проведения занятия.

Учебная литература и наглядные пособия.

- Атаманюк В.Г. «Гражданская оборона», М.,1986г.

- Библиотечка журнала «Военные знания», М., 1999г.

Ход занятия.

Проверяю готовность слушателей к занятию.

Объявляю тему, цели занятий, учебные вопросы.

- Вводная часть 2 мин.

Проверить подготовленность слушателей к занятию. Объявляю тему, цель занятий, время и метод проведения, учебную литературу необходимую для изучения и закрепления темы.

- Основная часть  40 мин.

1 учебный вопрос.

СПОСОБЫ ЧАСТИЧНОЙ И ПОЛНОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ.

Специальная обработка формирований заключается в проведении ДДД транспортных средств, оборудования, инструментов, СИЗ, одежды, обуви, а также санитарной обработки личного состава и населения.

При большем объеме специальной обработки могут привлекаться части и подразделения войск ГО, химических войск, медицинской службы. Специальная обработка может быть частичной и полной.

Частичная специальная обработка проводится по распоряжению командира формирования  (начальника) без прекращения выполнения поставленных задач.

Она заключается:

- в обработке открытых участков тела человека, одежды, СИЗ;

- в обработке инструментов, отдельных участков технических и транспортных средств, с которыми постоянно соприкасается л/с в ходе выполнения работ.

Население проводит частичную специальную обработку самостоятельно.

Полная специальная обработка включает:

- проведение ДДД транспортных средств, СИЗ, одежды и обуви, оборудования, инструментов и других материальных средств;

- проведение санитарной обработки людей.

Полную специальную обработку персонала формирований и населения проводят на станциях ГО:

а) по обеззараживанию транспорта (СОТ);

б) по обеззараживанию одежды (СОО);

в) санитарно-обмывочных пунктах ГО (СОП).

По распоряжению руководителя ГО района (объекта) после выполнения поставленных задач после выхода из районов проведения АСДНР или зон заражения.

Руководители объектов и учреждений, на базе которых развертываются территориальные или объектовые станции, обязаны:

- укомплектовывать их л/составом по штату;

- обеспечить табельным имуществом, инвентарем, организовать их содержание и хранение;

- согласовывать с соответствующими отделами ГО   , органами здравоохранения, организациями энергоснабжения и коммунального хозяйства вопросы бесперебойного снабжения электроэнергией, горячей и холодной водой;

- провести подготовительные мероприятия по переводу предприятия (учреждения) в режим работы станций по обеззараживанию транспорта, одежды, санитарно-обмывочного пункта;

- организовывать специальную обработку своего л/состава.

Приспособление учреждений под станции по обеззараживанию транспорта, одежды, санитарно-обмывочного пункта осуществляется по планам подготовительных мероприятий, заблаговременно разработанным руководителями учреждений на базе которых они развертываются.

Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для:

- санитарной обработки;

- специальной обработки одежды и техники, осуществляется по СНиПу 2.01.57-85.

В нем определены, какие объекты реконструируются и приспосабливаются, и для каких целей.

Так бани, душевые предприятий, приспосабливаются для санитарной обработки персонала, формирований и населения в качестве санитарно-обмывочных пунктов (СОП).

Прачечные, фабрики химчисткой чистки – для специальной обработки одежды (СОО).

Помещения постов мойки и уборки подвижного состава автотранспорта в автотранспортных предприятиях, станции технического обслуживания – для специальной обработки подвижного состава в качестве станций обеззараживания техники (СОТ).

2  учебный вопрос.

ПОНЯТИЕ О ДЕЗАКТИВАЦИИ, ДЕГАЗАЦИИ, ДЕЗИНФЕКЦИИ. ВЕЩЕСТВА И РАСТВОРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ

В условиях применения ядерного, химического и биологического оружия, а так же в результате ЧС  могут быть заражены местность, приземные слои атмосферы, сооружения, имущество, вооружение и население.

Заражение может быть радиоактивным (РВ), отравляющим (ОВ), биологическими средствами (БС), АХОВ.

Заражение местности и объектов находящихся на ней может произойти не только в военное, но и в мирное время.

Радиоактивными веществами местность и всё, что на ней находится может быть заражена при авариях на АЭС, заводах, работающих с РВ, при авариях на железнодорожном транспорте во время перевозке продуктов радиоактивного распада.

Менее вероятно в мирное время заражение местности боевыми ОВ, хотя не исключены ЧС с боеприпасами времён ВОВ и при уничтожении в соответствии с международными соглашениями современных ОВ. В связи с этим знать способы обеззараживания и уметь ими пользоваться – необходимо.

В мирное время возможно заражение местности аварийно химически опасными веществами (АХОВ).

Заражение РВ, ОВ, БС может привести к потерям среди личного состава и вызовет необходимость проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ с применением СИЗ органов дыхания, средств коллективной защиты, сделать опасным использование транспорта, техники, инструмента.

Для сохранения боеспособности формирований и создания им необходимых условий для выполнения поставленных задач, организуется и осуществляется специальная обработка.

Специальная обработка заключается в проведении обеззараживания техники, одежды, средств индивидуальной защиты, материальных средств и, при необходимости, санитарной обработки личного состава. Она может быть частичной и полной.

В зависимости от того, какое ОМП применено обеззараживание техники, одежды и различных предметов носит название дегазация, дезактивация и дезинфекция.

Название всех видов обеззараживания начинается с приставки «де», «дез», что в переводе с латыни обозначает удаление, уничтожение.

Демеркуризация – удаление ртути и ее соединений физико-химическими или механическими способами с целью исключения отравления людей и животных.

Дегазация – обеззараживание (нейтрализация) отравляющих и аварийно химически опасных веществ или удаление их с зараженной местности и различных объектов, находящихся на ней.

Дезактивация – удаление радиоактивных веществ с поверхностей зараженных объектов до допустимых норм  зараженности.

Дезинсекция –уничтожение обнаруженных насекомых и клещей, зараженных болезнетворными микробами.

### Дезинфекция – уничтожение болезнетворных микробов и разрушение токсинов на подвергшихся заражению объектах.

## Вещества и растворы, применяемые для дезактивации

Для дезактивации территорий, помещений, техники, средств индивидуальной защиты применяются дезактивирующие растворы, водные растворы мыла, вода и растворители.

Дезактивирующий порошок СФ-2 – однородный мелкодисперсный порошок от белого до тёмно-жёлтого цвета, хорошо растворяется в воде любой жёсткости при температуре 10-15 градусов С. Порошок расфасовывается в картонные коробки  по 60, 600, 1500 гр. и упаковывается в деревянные ящики.

Моющее вещество СП-7 /СП-10/ - густая, вязкая  жидкость или паста коричневого цвета, хорошо растворимая в тёплой воде. Содержится и хранится в железных бочках.

Гексаметафосфат натрия – твёрдая стекловидная масса или бесцветные куски, умеренно растворимые в воде. Смягчает воду, хранится в фанерных ящиках по 40-50 кг.

Порошок СН-50 – белого цвета с запахом хлора, хорошо растворяется в воде, расфасовывается в полиэтиленовые пакеты по 200__ г, которые затем укладываются в картонную коробку.

Для дезактивации техники, СИЗ применяют 0,075 и 0,15% водные растворы порошка СФ-2у с нормой расхода 3 литра на кв. метр.

0,075 %  раствор СФ-2у применяют из комплекта ДК-4, ДК-5. 0,15% водные растворы  СФ-2у в воде летом, аммиачной воде (20-25% аммиака) зимой применяют из специальных авторазливочных станций, поливочных машин, ИДК-1.

Растворы порошка СФ-2у готовят путём растворения его расчётного количества при перемешивании в течении 1-3 минут.

При отсутствии раствора,  для дезактивации могут использоваться водные растворы  мыла, других моющих средств  и воды.

Расход водных растворов  мыла и моющих средств 3-4 л. на кв. метр. Воды не менее 5 л. на кв. метр.

#### Вещества и растворы (рецептуры), используемые для дегазации

Для дегазации открытых участков кожи  человека, одежды, снаряжения, СИЗ, техники, местности применяют дегазирующие рецептуры из индивидуальных противохимических  пакетов ИПП-8, ИПП-9, ИПП-10. Рецептуры из дегазационных  пакетов ДПС-1, ДПП. Дегазирующие рецептуры  РД-2, дегазирующие растворы  № 1, № 2(бщ), № 2 (ащ). Водные растворы (суспензии), кашицы гипохлорида кальция, водные растворы порошка СФ-2у.

Дегазирующие рецептуры ИПП-8,9,10 представляют собой подвижные жидкости  от светло-жёлтого до коричневого цвета и предназначены  для дегазации открытых участков кожи, зараженных V-икс, зарином, зоманом, ипритом. Они применяются  при температуре  от +40 до –40 градусов. Эти рецептуры могут вызвать лёгкое раздражение на коже человека. Ядовиты при принятии внутрь, опасны при попадании в глаза.

Рецептуры дегазационного пакета селикагелевого ДПС-1 представляют собой порошок белого цвета и предназначена для дегазации обмундирования и снаряжения, зараженного парами зарина, зомана. Применяется при температуре от –40 до + 40 градусов С.

Рецептура дегазационного пакета  порошкового ДПП представляет собой порошок белого цвета  с запахом хлора и предназначена  для дегазации  обмундирования и снаряжения зараженного V-х, ипритом, зарином, зоманом. Применяют при тех же температурах.

Дегазирующая рецептура РДА индивидуального  дегазационного пакета ИДП-1 представляет собой подвижную жидкость от светло-жёлтого до коричневого цвета и предназначена для дегазации стрелкового оружия, зараженного V-х, зарином, зоманом, ипритом. Применяется при температуре от +40 до – 32 градусов С. При попадании на кожу вызывает раздражение.

Дегазирующая рецептура РД-2 представляет собой подвижную жидкость от светло-жёлтого до коричневого цвета и предназначена для дегазации техники, заражённой зарином, зоманом, V-х, ипритом.

Применяется из комплектов ИДК-1, авторазливочных станций с нормой расхода рецептуры 0,4-0,5 л. на кв. метр. Применяется при температуре от +40 до –60 градусов С. Огнеопасен. Не допускать попадания на кожу.

Дегазирующий раствор №1  представляет собой 2% раствор  дихлорамина (ДТХ-2, ДТ-2) в дихлорэтане и предназначен для дегазации техники, СИЗ, кожи и участков местности, зараженных ипритом, V-х. Применяется  из комплектов ИДК-1 при температуре от +40 до -35 гр.С. Расход 0,5л. на кв.м. Раствор может вызывать раздражение кожи. Ядовит при употреблении внутрь и опасен при попадании в глаза. Огнеопасен. Срок годности 5-7 суток после приготовления.

Дегазирующий раствор № 2 б-щ представляет собой раствор едкого натра и 25% моноэтаноламина в воде и предназначен для дегазации техники, СИЗ, и участков местности, заражённых зоманом. Применяется из комплекта ИДК-1 и АРС. Перед применением разбавляется водой в 5 раз. При температуре от –10 до –40С –аммиачной водой.

Для этих же целей применяется и раствор № 2(а, щ)

Дегазирующий раствор № 2 (ащ, бщ) применяется последовательно после раствора № 1. Если тип применённого ОВ известен, то применяется раствор соответствующего типа.

Для дегазации грубых металлических, деревянных, бетонных поверхностей применяется кашица ГК, состоящая из двух объёмов ГК и одного объёма воды. Кашица готовится смешиванием компонентов непосредственно перед применением и наносится на поверхность сплошным слоем. Через 0,5–1 час слой кашицы удаляется, поверхность обмывается водой.

При отсутствии табельных растворов (рецептур) для дегазации техники могут применяться 0,075 и 0,3%  водные растворы порошка СФ-2у, горючее (бензин, керосин, солярка), и растворители (дихлорэтан, спирт и т.д.)

Горючее и растворители могут применяться из ИДК-1 или подручными средствами (ветошь).

Водные растворы порошка СФ-2у, горючее, растворители смывают ОВ с зараженной поверхности, уменьшают опасность вторичного заражения, но не позволяют снять защитные перчатки и противогазы при эксплуатации объектов.

Растворы для дезинфекции

Для дезинфекции техники, СИЗ кожи изолирующего типа  применяют водные растворы ГК. Для дезинфекции  кожных покровов  - водный раствор монохлорамина Б(ХБ).

Водный раствор, содержащий 1 и 1,5% ГК  является основным дезинфицирующим раствором для уничтожения неспорообразующий форм микробов. Применяется при температурах выше +5С.

Водный раствор 5 и 7,5% ГК предназначен  для дезинфекции техники, СИЗ, зараженных спорообразующими микробами. Норма расхода 5 л. на кв.м.

Водная кашица ГК, содержащая  два объёма ГК в одном объёме воды, предназначена для дезинфекции грубых поверхностей (дерево, бетон и т.д.)

Водный раствор, содержащий 0,5% монохлорамина Б(ХБ), предназначен для дезинфекции кожных покровов человека. Дезинфекция проводится путём  обмывания кожи раствором или орошением из душевых сеток.

2 учебный вопрос.

СУЩНОСТЬ, ПРИЕМ И СПОСОБЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ТЕХНИКИ, САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ ЛИЧНОГО СОСТАВА.

Дезактивация – основана на физическом, физико-химическом и механическом принципах.

-Физический принцип заключается в частичном растворении и смывании радиоактивной пыли.

-Физико-химический метод основывается на способности РВ при взаимодействии с реактивами образовывать сложные компоненты, которые отрываются от поверхности.

-Механический принцип заключается в удалении РВ путем обметания, встряхивания и других видах механического воздействия, удаляющих РВ.

Дегазация и дезинфекция  основаны на химическом, физическом и механическом принципах.

- Химический принцип основан на воздействии на ОВ и БС веществ, вступающих в химические реакции с ОВ, АХОВ с образованием нетоксичных продуктов и обезвреживающих микробов.

- физический принцип основан на смывании ОВ и БС с зараженных поверхностей моющими растворами и растворителями, горячей воды и пара.

- Механический принцип заключается в удалении зараженного слоя почвы, сметании биологических аэрозолей или изоляции их.

Частичная специальная обработка включает обработку кожных покровов человека (лица, шеи, рук), одежды, обуви, средств защиты, отдельных участков техники, с которой личный состав соприкасается. Инструменты, дозиметрические приборы и другие небольшие предметы обрабатываются полностью.

Полная специальная обработка включает ДДД техники, средств защиты и одежды, обуви.

Дезактивация техники, средств защиты и одежды проводятся в том случае, если они заражены выше безопасных норм.

Полная ДДД техники заключается в обработке всей поверхности объекта. После выхода из зоны заражения  БС личный состав должен подвергаться полной обработке, заключающейся в обеззараживании дезинфицирующим раствором всего тела с последующей помывкой тёплой водой с мылом и с обязательной дезинфекцией одежды и обуви.

ДДД  отдельных участков местности, дорог и сооружений проводится лишь при крайней необходимости и только наиболее важные участки.

Участки на местности, имеющие пористую поверхность (бетон, асфальт, песок, глина) и хорошо впитывающие капельно-жидкие ОВ, а также участки местности не приводящие к сильному пыле и грязеобразованию, можно не дегазировать, т.к. при передвижении по ним личного состава и техники опасного заражения не создаётся.

Способы дезактивации, дегазации и дезинфекции

Дезактивация техники осуществляется следующими способами:

- смывание РВ  ДР, водой или растворителями с одновременным протиранием зараженной поверхности щетками дегазационных комплектов.

- Смывание РВ струёй воды под давлением.

- Удаление РВ методом пылеотсасывания.

- Сметание, стирание РВ щётками, ветошью и др. подручными средствами.

- Удаление РВ прерывистым газокапельным потоком, генерируемым с помощью двигателя машины.

Смывание РВ ДР с одновременным протиранием щётками является эффективным способом и снижает уровень заражения в 50-80 раз.

- газожидкостной способ за счёт кинетической энергии отработанных газов двигателя автомобиля.

- Разбрызгивание раствора  под давлением сжатого воздуха.

Смывание струёй воды под давлением позволяет снизить степень заражения в 10-20 раз.

Удаление РВ обтиранием зараженной поверхности тампонами из ветоши, смоченными ДР, водой или растворителями, снижает степень зараженности в 20-40 раз. Применяется при ДДД небольших объектов.

Пылеотсасывание с протиранием щётками применяется при ДДД сухих поверхностей и снижает зараженность в 5-10 раз.

Сметание, стирание ветошью снижает зараженность  в 2-4 раза.

Удаление РВ прерывистым газокапельным потоком при помощи турбины снижает зараженность в 80-100 раз. Этот способ является одним из самых эффективных.

Дегазация техники осуществляется способами:

- Обрызгивание поверхности ДР с одновременным протиранием. Наиболее эффективный способ.

- Испарение ОВ и частичное их разложение  воздействием высоких температур газового потока. Поток формирует тепловая машина

- Смывание ОВ моющими растворами и растворителями проводится при отсутствии ДР.

Дезинфекция техники осуществляется способами:

- Обрызгивание поверхности дезинфицирующими растворами с одновременным протиранием щётками. Наиболее эффективный метод.

- Обработка зараженной поверхности прерывистым гозокапельным потоком.

- Смывание болезнетворных микробов моющими растворами и растворителями. Производится при отсутствии ДР.

- Обработка зараженной поверхности ветошью, травой, снегом, сметание щётками. Вспомогательный метод.

Способы ДДД участков местности, дорог и сооружений

Дезактивация может осуществляться следующими способами:

- срезание зараженного слоя грунта или снега.

- Переворачивание верхнего зараженного слоя.

- Засыпка зараженных участков незаражённой землёй, щебнем слоем в 6-8 см.

- Сметание, смывание. Сдувание РВ с дорог и площадок с твёрдым покрытием с использованием поливочных, тепловых машин.

- Протирание водой или ДР небольших площадок вертикальных или наклонных поверхностей и использованием подручных средств.

Дегазация может осуществляться:

- Поливкой ДР

- Испарение ОВ с ЗУМ с твёрдым покрытием и частичным их разложением тепловой машиной.

- Удаление ЗУМ земли или снега  путём срезания этого слоя на глубину пропитывания ОВ. Плотного грунта или снега 3-4 см. Для мягкого грунта 7-8 см.

- Изоляция зараженной поверхности  с помощью настилов из досок, жердей и других предметов, засыпание  землёй, гравием 8-10 см.

Дезинфекция ЗУМ, дорог и сооружений проводится теми же способами, что и дегазация. За исключением газового потока.

Способы ДДД средств защиты, одежды, обуви и снаряжения

Дезактивация осуществляется:

- Обмывание ДР, протирание дезактивирующими растворами или водой. Применяется для дезактивации СЗК из прорезиненной ткани и полиэтиленовой плёнки, лицевых частей противогазов, сапог, ремней и других кожаных и резиновых изделий. Заражённость снижается в 5-20 раз.

- Выколачивание

- Вытряхивание

- Чистка щёткамми. Эти способы применяются для дезактивации сухого и не замасленного хлопчатобумажного и шерстяного обмундирования, других изделий из ткани. При этом зараженность снижается в 5-25 раз.

Дегазация осуществляется путём орошения поражённых поверхностей с помощью ДК.

Дезинфекция осуществляется:

- орошением дезинфицирующими растворами или обмыванием и протиранием водой наружных поверхностей с помощью дегазационных комплектов для СЗК из прорезиненной ткани;

- выполаскиванием, отряхиванием и обметанием для всех видов СЗК из прорезиненной ткани и всех видов одежды, обуви и снаряжения.

Дегазация и дезинфекция средств защиты, одежды, снаряжения на дегазационных пунктах, развёртываемых химическими формированиями, осуществляются паро-воздушным способом в автодегазационной станции и кипячением специальной установке.

3 учебный вопрос.

ДЕЙСТВИЯ ФОРМИРОВАНИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБЕЗЗОРАЖИВАИЯ

Правильность и слаженность действий личного состава формирований по проведению обеззараживания отрабатываются в ходе специальных тренировок. Личный состав заранее учится выполнять все действия по специальной обработке в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и кожи при строгом соблюдении мер безопасности.

Спецобработка предусматривает прежде всего механическое удаление, нейтрализацию химическим и физическим способами вредного вещества  и уничтожение болезнетворных микробов.

При непосредственных действиях формирований по проведению обеззараживания, личный состав надевает средства защиты, распределяется по рабочим местам и приступает к выполнению поставленной задачи.

На участке с твёрдым покрытием поверхность дезактивируется сильной струёй воды из брандспойта. Струя должна встретиться с дезактивируемой поверхностью в 4-6 метрах от брандспойта. Если поверхность имеет трещины, углубления, надо уменьшить это расстояние  до 2-3 метров. При ровной и гладкой поверхности расстояние увеличить до 8-9 метров. Это повышает производительность труда.

На участке без твёрдого покрытия  дезактивация проходит путём снятия зараженного слоя грунта или снега. Грунт срезается лопатой на глубину 5-10 см., плотный снег на глубину до 6 см., рыхлый снег – до 20 см., после чего зараженный грунт (снег) отвозят или относят на носилках в специально отведённое место.

При обеззараживании помещений (сооружений) сначала дезактивируют крыши и окружающую территорию. Сами помещения обрабатываются в том случае, если в них попала радиоактивная пыль через разбитые окна, повреждённые стены, двери или занесена людьми с одеждой и обувью. В помещении в первую очередь обеззараживают потолок, а затем стены, мебель и другие вещи, обметая их щётками, обмывают водой или дезактивирующим раствором, вытирают влажной ветошью. Мягкую мебель чистят пылесосом, а затем протирают влажной ветошью. После этого моются полы с применением мыла или других моющих средств.

Оборудование на рабочих местах протирают специальными растворами или растворителем. Делают это сверху вниз, тщательно обрабатывая пазы, щели и сочленения. Эффективна дезактивация оборудования смыванием РВ струёй горячей воды под давлением.

При  обеззараживании одежды, обуви, СИЗ оборудуют специальный участок, где устанавливают щиты, натягивают верёвки, вбивают колья для дезактивации обуви. Около этих рабочих мест создают запасы воды, растворов, ветоши, веников, выколоток (палок). Для стока воды роют канавы и поглощающие колодцы.

Каждое рабочее место обозначают табличками с указанием направления ветра –с чистой половины на грязную. На чистой половине оборудуют место для дозиметриста. Если он обнаруживает, что после дезактивации зараженность превышает допустимую величину, то возвращает имущество на дополнительную обработку. На грязной половине располагают склад (помещение) для имущества, не поддающегося дезактивации.

Вытряхивание, обметание, выколачивание и чистка щётками – простые и доступные способы обработки. Они применяются при обработке всех видов одежды. Специальные защитные костюмы из прорезиненной ткани, обувь из кожи и резины, СИЗ дезактивируют путём протирания влажной ветошью, обмыванием струёй воды или специальным раствором со щётками. Для большего эффекта применяется горячая вода с добавлением моющих средств – 01-05% на 1 литр воды. Норма расхода обрабатываемой поверхности 1,5-3 литра на квадратный метр.

При заражении ОВ, АХОВ и бактерицидными средствами проводится дегазация – обеззараживание зараженной территории, предметов. При этом используются специальные  дегазирующие и дезинфицирующие средства (смотри вопрос №1). Кроме специальных средств, обеззараживающим действием обладают моющие средства, щёлочь, окислители, кислоты, сухая измельчённая глина, торф, зола.

При дегазации территория поливается дегазирующими растворами, рассыпаются сухие дегазирующие вещества, снимается и удаляется зараженный слой почвы, снега.  Допускается засыпание зараженного участка, устройство настилов.

Достаточно эффективным способом проведения дезактивации можно считать рассыпание обеззараживающего вещества при помощи сита, носилок, лопатой. При использовании сухой извести норма расхода составляет 0,4-0,5 кг. на кв. метр. Хлорную известь после рассыпания необходимо смочить водой из расчёта 1 литр на квадратный метр.

Норма расхода сухой, измельчённой глины, торфяной крошки, золы до 2 кг. на квадратный метр. После рассыпания крошки, территорию также необходимо смочить водой. Через определённое время использованные вещества счищают, поверхность смывается водой. Полная дегазация ОВ, АХОВ зависит от их типа и занимает от 30 минут до 2 часов. Полная дезинфекция территории, зараженной неспоровыми микробами и токсинами, -за 2 часа, а спорообразующими микробами за 4 и более часов.

3. Заключительная часть 3 мин.

Напомнить тему и учебные цели, как  они   достигнуты. Дать задание на самоподготовку. Ответить на вопросы обучаемых.

Руководитель занятия		____________________________________

Начальник штаба ГО и ЧС						В.Г. Жуков